Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu

Nr zamówienia: DA-292.1.81.1/2019

# Formularz OFERTowy

........................................................

(miejscowość, data)

Nr oferty: ……………

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(pełna nazwa, siedziba  i dokładny adres wykonawcy)

REGON …………………………………………………………………

NIP ………………………………………………………………………

e-mail: …………………………………………………………..……….

nr tel. …………………………………………………………………….

nr faksu …………………………………………………………………..

Nawiązując do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu pn.„ dostawa i instalacja spektrofotometru do pomiaru barwy ”, nr zamówienia: DA-292.1.81.1./2019,  składamy poniższą ofertę:

- Przedmiot zamówienia:

| Nazwa przedmiotu zamówienia i wymagane parametry | Oferowane parametry, modele/typy (wypełnia Wykonawca poprzez pełny opis oferowanych parametrów, nie dopuszcza się potwierdzenia parametrów słowem „Tak”) |
| --- | --- |
| 1. | 2. |
| SPEKTROFOTOMETR DO POMIARU BARWY |  |
| Stacjonarny, do pomiaru barwy produktów spożywczych w postaci proszków, granulatów, past, cieczy i ciał stałych, układ optyczny oświetlenia/pomiaru: odbicie: di:8°, de:8° (oświetlenie rozproszone, kąt pomiaru 8°) przełączany tryb SCI (składowa lustrzana włączona) / SCE (składowa lustrzana wytłumiona) Zgodnie z CIE No. 15, ISO 7724/1, ASTM E 1164, DIN 5033 Teil 7, transmisja: di:0°, de:0°, oświetlenie rozproszone, kąt pomiaru 0°, średnica kuli rozpraszającej: nie gorsza niż: Ø152 mm, detektor: podwójna 40-elementowa linia diod krzemowych, monochromator: płaska siatka dyfrakcyjna, zakres długości fali: minimum od 360 nm do 740 nm, rozdzielczość widmowa: nie gorsza niż: 10 nm, zakres pomiarowy: minimum od 0 do 175 % (odbicie lub transmisja); rozdzielczość wyjściowa: nie gorsza niż: 0,01%, czas pomiaru: 1 s (do wprowadzenia/wyświetlenia danych); minimalny odstęp między pomiarami: 3 s źródło światła: ksenonowa lampa błyskowa, obszar pomiaru/oświetlenia: odbicie: przełączany przez zmianę przysłony pomiarowej i ustawień LAV: Ø30 mm/Ø36 mm; MAV: Ø8 mm/Ø11 mm; SAV: Ø3 mm/Ø6 mm:3 mm/6mm, transmisja: Ø20 mm,, powtarzalność: odbicie widmowe: max. odchylenie standardowe 0,1% (400 nm do 740 nm). Wartości kolorymetryczne: max. odchylenie standardowe ΔE*ab 0,04, * Gdy biała płytka kalibracyjna jest mierzona 30 razy w odstępach 10 s po kalibracji bieli, zgodność międzyinstrumentowa: Max. ΔE*ab 0,15 (typowo) (w oparciu o pomiar 12 płytek wzorcowych BCRA Series II porównany z wartościami zmierzonymi egzemplarzem wzorcowym w temp. 23°C), komora transmisji: bez ścianki przedniej, tylnej i pokrywy (nieograniczona długość i wysokość próbki); max. grubość próbki: 60 mm. Opcjonalny uchwyt do kuwet i próbek płaskich może być zainstalowany lub usunięty, wyświetlacz: kolorowy, graficzny, minimum: 5,7” TFT LCD, języki menu: polski, angielski, kalibracja bieli: automatyczna kalibracja bieli (odbicie) i kalibracja 100% (transmisja) przy użyciu wbudowanej płytki kalibracyjnej (niedostępna przy pomiarze w szalce lub kuwecie), indeks definiowany przez użytkownika za pomocą równania matematycznego, zapis pomiarów próbek i wzorów na pamięci zewnętrznej i możliwość ich odczytu w środowisku. Zapis i odczyt ustawień pomiarowych, porty komunikacyjne: USB 1.1 (połączenie z komputerem, zapis na pendrive USB bez zabezpieczenia hasłem, kabel RS-232C (połączenie do drukarki) obserwator standardowy CIE 2° lub obserwator dodatkowy CIE 10°, iluminant: A, C, D50, D65, F2, F6, F7, F8, F10, F11, F12, ID50, ID65 (możliwe jednoczesne wyświetlanie danych dla dwóch iluminantów), wyświetlanie danych: wartości widmowe, wykres widma, wartości kolorymetryczne, różnicowe wartości kolorymetryczne, wykres różnicowy, klasyfikacja dobry/zły, podgląd koloru, ocena zmiany barw, przestrzenie barw: L*a*b*, L*C*h, Hunter Lab, Yxy, XYZ, Munsell, wartości różnicowe w tych przestrzeniach (oprócz notacji Munsell), indeksy: Odbicie: MI; WI (ASTM E 313-73, ASTM E 313-96, Hunter); YI (ASTM E 313-73, ASTM E 313-96, ASTM D 1925); ISO Brightness, B (ASTM E 313-73), Transmisja: Gardner, skala jodowa, Hazen (APHA, Pt-Co), European Pharmacopoeia, US Pharmacopeia, równania różnicy barwy: ΔE*ab (CIE 1976), ΔE*94 (CIE 1994), ΔE00 (CIE 2000), ΔE (Hunter), CMC (l: c), klasyfikacja dobry/zły: tolerancje można ustawić jako wartości różnicowe w dowolnej przestrzeni barw, (oprócz Munsell), wartości różnicy barw według dowolnego równania lub różnicowe wartości dowolnego indeksu, zestaw pomiaru transmisji: w kuwetach 10 mm. W wyposażeniu standardowym spektrofotometru wymagane minimum 100 szt. kuwet 10 mm, pamięć pomiarów: próbki: minimum 4000; wzorce kolorów: minimum 1000, zasilanie: prąd przemienny od 100 do 240 V, 50/60 Hz (przy użyciu zasilacza), port pomiaru odbicia: w górnej płycie urządzenia, komora pomiaru transmisji: otwierana na przestrzał, zakres temperatury/wilgotności pracy: 13 - 33°C, max. względna wilgotność 80 % (w temp. 35°C) bez skraplania, zakres temperatury/wilgotności przechowywania: 0 - 40°C, max. względna wilgotność 80 % (w temp. 35°C) bez skraplania, Oprogramowanie: wspierające pomiar i kontrolę jakości barwy w dowolnych zastosowaniach, umożliwiające tworzenie własnych szablonów oraz raportów, swobodnie można dodawać, konfigurować i skalować elementy takie jak wykresy (widmowe, kolorymetryczne, różnicowe 2D i 3D, statystyczne), tabele danych, oceny dobry/zły, podgląd koloru i obrazu, dostępne w co najmniej 3 wersjach językowych: polski, angielski, niemiecki, Akcesoria: szalki szklane ze szkłem optycznym: - do badania granulatów, cieczy, past i proszków 40x60mm Ø - 1szt., - 35x34mm Ø ( do dużych i małych ilości materiału badawczego) – 1 szt., przysłona 8 mm – 1 szt., przesłona 3 mm – 1szt., wzorzec kalibracji Zera reflektancii – 1 szt., przysłony pomiarowe MAV i LAN (średnia i duża) – po 1 szt., |  |
| Oferowany typ/model, firma, producent |  |
| Ilość szt. | 1. |
| Wartość brutto |  |

- Wykonawca winien wypełnić wszystkie wiersze w kolumnie o nazwie „oferowane parametry”, podając oferowane przez siebie parametry  oraz podać nazwę i typ oferowanych systemów, modułów, podzespołów i  wyposażenia  (nie dopuszcza możliwości potwierdzenia parametrów słowem TAK).

- W przypadku, gdy zamawiający określił wymagane parametry techniczne sprzętu poprzez podanie ich zakresu – górnej lub dolnej granicy przedziału wartości, w którym winny się one mieścić, Wykonawca będzie zobowiązany do określenia oferowanego parametru poprzez podanie konkretnych wartości.

- Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na sprzęt równoważny w stosunku do wymaganego przedmiotu zamówienia określonego w pkt. 1. W przypadku oferowania przez wykonawcę sprzętu równoważnego w stosunku do określonego przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia, ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy. Przez sprzęt równoważny Zamawiający rozumie sprzęt o parametrach i standardach jakościowych takich samych bądź lepszych w stosunku do sprzętu wymaganego przez Zamawiającego. Składając ofertę, Wykonawca będzie zobowiązany wskazać nazwę sprzętu (typ, producenta), który oferuje oraz przedstawić w ofercie dokładny opis techniczny oferowanych zamienników, podając ich parametry techniczne, w zakresie określonym w tabeli parametrów technicznych.

- Oferujemy realizację zamówienia za cenę:

………………………………………………………………złotych (brutto)

Słownie………………………………………………………………………………………………………………………………w tym podatek VAT……………………..(%)

Niniejszym oświadczamy, że podana kwota uwzględnia wszystkie uwarunkowania oraz czynniki związane z realizacją przedmiotu zamówienia, obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia - jest kompletna i  zgodna z wymaganiami niniejszego formularza ofertowego i istotnymi postanowieniami umowy załącznikiem nr 2 do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu.

- Oferujemy: *

- termin dostawy sprzętu  wynoszący……………….. tygodnie  (wymagany: maksymalnie 6  tygodni)  licząc od daty zawarcia umowy,

- termin płatności wynoszący: 21 dni liczony od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej końcowej faktury VAT. Oświadczamy, że akceptujemy zasady rozliczeń za wykonanie przedmiotu zamówienia określone w istotnych postanowieniach umowy – załącznik nr 2 do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu,

- przeszkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi sprzętu :……………..pracowników Zamawiającego (wymagane: minimum 2 pracownika) przez ……………………godzin (wymagane: minimum przez 4 godziny) w dniu dostawy po instalacji i uruchomieniu dostarczonego sprzętu,

- gwarancję  jakości na przedmiot zamówienia wynoszącą……………………. miesięcy  (wymagane: minimum 12 miesięcy) od dnia podpisania przez Strony Protokołu Odbioru , na warunkach nie gorszych niż:

- czas reakcji serwisu wynoszący……………….godzin roboczych (wymagany: maksymalnie 24 godziny robocze) od momentu zgłoszenia awarii/ usterki,

Zgłoszenia będą dokonywane:

Faksem  na nr……………………….. lub pocztą elektroniczną na adres………………./lub telefonicznie pod numerem………………..,

- czas dokonywania napraw: nie dłuższy niż: …………………… dni roboczych (wymagany: maksymalnie 14 dni roboczych**)  od daty zgłoszenia usterki,

- oprogramowanie wspierające pomiar i kontrolę jakości barwy w dowolnych zastosowaniach ……….. (wymagane: w języku polskim lub angielskim) z jedna licencją na nieograniczona ilość stanowisk dostarczone na nośniku USB lub z kluczem w postaci kodu cyfrowego

- gwarancja na nośnik (USB) oprogramowania (jeżeli dotyczy)…………………..miesięcy (wymagana: minimum 12 miesięcy).

- serwis będzie wykonywany w laboratorium badawczym wskazanym przez Zamawiającego, zaś w przypadku konieczności naprawy poza ww. miejscem będzie wykonywany w serwisie gwarancyjnym zlokalizowanym w: ……………………..(nazwa firmy, adres, telefon),

- osobą upoważnioną  ze strony Wykonawcy do kontaktu z zamawiającym w prawach dotyczących serwisu gwarancyjnego jest ……………………….(imię i nazwisko, nr telefonu/adres e-mail)

- Oświadczamy, że:

- zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami i warunkami określonymi przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu oraz w istotnych postanowieniach umowy – załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego,

- dostarczymy przedmiot zamówienia nowy, kompletny z pełnym oprzyrządowaniem, z okablowaniem, materiałami startowymi, jeżeli takie są konieczne do uruchomienia urządzenia, niezbędnym wyposażeniem np.: baterie, uchwyty, złącza, zasilacze, gniazda, wtyczki i itp., aktualnie produkowany na rynku i gotowy do pracy.

- zaoferowany sprzęt będzie oznakowany znakiem CE,

- w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, zrealizowaliśmy należycie co najmniej trzy dostawy  sprzętu laboratoryjnego na kwotę* co najmniej 50 000,00 zł brutto (każda), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,

- nie zalegamy z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

- akceptujemy „ Istotne postanowienia  umowy” - załącznik nr 2 do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach tam określonych i warunkach wynikających z niniejszej oferty.

- że oferta nie zawiera/ zawiera (właściwe podkreślić*) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

Uzasadnienie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Uwaga! W przypadku braku wykazania, że informacje zastrzeżone stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa lub niewystarczającego uzasadnienia, informacje te zostaną uznane za jawne.

- wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia  w niniejszym postępowaniu.**

*rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

**W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia.

- Do oferty należy załączyć:

- kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru uprawniającego wykonawcę do występowania w obrocie prawnym lub adres ogólnodostępnej strony internetowej, na której Zamawiający nieodpłatnie pobierze ww. dokument: * ……………………,

- w przypadku zastosowania przez Wykonawcę wysokości podatku innego niż podstawowy, poda on podstawę prawną jego zastosowania oraz dołączy dokumenty (certyfikaty, deklaracje) potwierdzające jego zastosowanie,

- w przypadku podpisania formularza ofertowego przez osobę upoważnioną, dodatkowo Wykonawca dołączy do oferty skan udzielonego pełnomocnictwa osobie podpisującej.

- wykonawca zobowiązany jest złożyć potwierdzone za zgodność z oryginałem foldery/katalogi/karty producenta, lub inne równoważne dokumenty, oferowanego przedmiotu zamówienia w zakresie zaoferowanych parametrów. W przypadku, gdy materiały będą wystawione w języku innym niż język polski, zamawiający wymaga dołączenia tłumaczenia poświadczonego przez wykonawcę.

- Zobowiązujemy się wraz z dostawą przedmiotu zamówienia do:

- dostarczenia instrukcji obsługi/użytkowania sprzętu i oprogramowania w języku ……………………..(wymagane: w języku polskim lub angielskim).

- dostarczenia Deklaracji Zgodności CE,

- dostarczenia karty gwarancyjnej, zgodnej z wymogami formularza ofertowego,

- dostarczenia oprogramowania na nośniku…………………. (USB) lub …………………………(z kluczem w postaci kodu cyfrowego),

- dostarczenia licencji oprogramowania,

- przeprowadzenia podczas montażu/instalacji sprzętu szkolenia/instruktażu dla pracowników Zamawiającego w zakresie niezbędnym do natychmiastowego użytkowania sprzętu oraz z obsługi,

- kompletnego montażu i uruchomienia przedmiotu zamówienia w miejscu dostawy.

# Jesteśmy związani ofertą przez okres  ….……. dni (co najmniej 45 dni) licząc od  daty wyznaczonej na  złożenie ofert.

# Oświadczamy, że osobą/ami upoważnioną/ymi przez Wykonawcę do współpracy z Zamawiającym w związku z realizacją zamówienia (umowy) będą: imię i nazwisko/ stanowisko służbowe .................................................. / tel/ fax ………………………………………………../ e-mail:. ....................................................

- Zapoznaliśmy się z dokumentem Zapytania Ofertowego (wraz z załącznikami) i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń oraz, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i prawidłowego wykonania zamówienia.

- Oferta składa się z ……..…… stron.

- Wykonawca świadomy jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 §1 Kodeksu karnego. Jednocześnie oświadcza, że wszystkie informacje podane we wskazanych wyżej oświadczeniach i ofercie są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

- Oświadczam, że podpisuję niniejszą Ofertę jako osoba do tego upoważniona na podstawie załączonego: odpisu z ewidencji działalności gospodarczej /odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub pełnomocnictwa.

…………….……..…………..………

(miejscowość i data)

…………………..…………………………………….

(podpis osoby/osób upoważnionej/ych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Uwagi!

- Miejsca wykropkowane i/lub oznaczone „*” we wzorze formularza ofertowego i wzorach jego załączników Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio do ich treści wypełnić lub skreślić

- ** Dni robocze rozumiane są jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

- ***  Godziny robocze rozumiane są jako godziny pracy Zamawiającego tj. od 7:30 – 15:30 w dni robocze.

# Text boxes

(Pieczęć Wykonawcy)

(pieczęć wykonawcy)